Tulkojums no vācu valodas

Nevoga

Ūdensnecaurlaidība, OKTAGON-PLUS

Ūdensnecaurlaidība saskaņā ar Ö-normu (Austrijas standarts) EN 12390-8

Sekojošā Vīnes maģistrāta 29. nodaļas pārbaudes apliecība VFA 2013-0046.01 apliecina mūsu ražotās „OKTAGON-PLUS” ūdens necaurlaidību saskaņā ar Ö-normu (Austrijas standarts) EN veidņu saspiešanas pozīcija 12390-8 iebūvētā stāvoklī.

- Mēs kategoriski norādām uz to, ka vides betons ievērojami ietekmē veidņu saspiešanas pozīciju. Tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš profesionālai iebūvei un kārtībai atbilstošai betona blīvēšanai saspiešanas pozīcijas apgabalā. Mēs garantējam tikai produkta funkcionēšanu, bet ne iebūvi un klāšanu.

Pārbaudes apliecību nedrīkst nodot tālāk bez šīs rakstiskās norādes !

Nevoga GmbH ( Znaimerstr. 4 ( D 83395 Freilassing ( Tālr.: +49 (0)8654/4731/- ( Fakss +49 90)8654/4731-18 ( el. pasts: info@nevoga.com  Web: www.nevoga.com

Veidņu komplektējošās daļas

Tulkojums no vācu valodas

| Nevoga GmbH Znaimer Strasse 4 83395 Freilassinga (Freilassing) Vācija | Ģerbonis Vīnes pilsēta Vīnes pilsētas maģistrāts MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde VFA- Būvtehnikas laboratorijas A-1110 VĪNE Tālr.:(+43 1) 79514-8039 Fakss: (+431 )79514-99-8039 El.pasts: post@ma39.wien.gv.at Mājas lapa: www.ma39.wien.at Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA Vīne, 2013. gada 27. maijs |
| --- | --- |

MA 39-VFA 2013-0046.01

Izmeklēšanas ziņojums

par

plastmasas ieliktni betona aizsargkārtas ievērošanai „Oktagon-Plus”

| Pasūtītājs: | Nevoga GmbH |
| --- | --- |
| Pasūtījuma datums: | 2012. gada 4. decembris |
| Pārbaudāmais materiāls: | Plastmasas ieliktni betona aizsargkārtas ievērošanai „Oktagon-Plus”, ieskaitot aizvēršanas aizbāzni, pārbaudāmo materiālu piegādāja Pasūtītājs |
| Pārbaudes programma: | Pamatojoties uz ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8, 2009. gada 1. maija redakcijā Ūdens iespiešanās dziļuma noteikšana betona paraugiem ar iebūvēto Plastmasas ieliktni betona aizsargkārtas ievērošanai |

kuh				Ziņojums uz 3 lappusēm un 1 pielikumu (3 lapas)

Pārbaudes attiecas tikai uz pārbaudes priekšmetu. Visas ziņoju MA 39 lapas ir apliecinātas ar Vīnes pilsētas oficiālo zīmogu,. Publikācijām un izvilkumiem nepieciešama rakstiska MA39 atļauja. Lūdzu, ņemiet vērā pašreiz spējā esošos Vispārējos darījumu noteikumus internetā pie http://www.ma39.wien.at

Sertificējis Quality Austria  saskaņā ar ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8 un ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN ISO 14001:2003

Darba laiks: Pirmdien līdz ceturtdien pulksten 7:30 – 15:30 un piektdien no pulksten 7:30 – 13:30: UIT: ATU 36801500

Bankas rekvizīti: Bank Austria, Konts 51428007186, BLZ 12000; IBAN: AT631200051428007186; BIC:BKAUATWW, DVR:0000191

Tulkojums no vācu valodas

| MA 39 – VFA 2013-0046.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 2/3 lappuse |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

1. Vispārējais

1.1. Uzdevums

Nevoga GmbH uzdeva MA 39 noteikt ūdens iespiešanās dziļumu saskaņā ar  ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8 betona paraugiem ar iebūvētu veidņu saspiešanas pozīciju.

1.2. Pārbaudes materiāls

2012. gada 15. novembrī Pasūtītājs piegādāja uz MA 39 plastmasas veidņu saspiešanas pozīciju ar aizvēršanas aizbāzni .

Plastmasas cauruļu garums bija 20 cm.

Piegādātā pārbaudāmā materiāla izskats redzams pielikumā attēlu dokumentācijā.

2. Izmēģinājuma izpilde

2013. gada 15. aprīlī MA 39 laboratorijā tika izveidoti betona pārbaudes paraugi (paraugi –kubi ar malas garumu 20 cm) ar betonu, kas izgatavots pēc sekojošas receptes:

| Cements CEM ¦ 32,5 R: | 400 kg/m2 |
| --- | --- |
| Iejaukšanas ūdens: | 180 l/m2 |
| Iežu graudainība: | 1770 kg/m2 |
| Ūdens – cementa- vērtība /W/B/-vērtība: | 0,45 |
| Betona spiedes stiprība 18d: | 45,2 N/mm2 |

Kubu paraugos vidū tika iebetonēts pa 1 plastmasas veidņu saspiešanas pozīcijai.

Paraugu uzglabāšana notiek 24 stundas formās (apsegtus ar mitru audumu) un pēc tam līdz pārbaudei zem ūdens.

Pēc veidņu noņemšanas paraugus uz ūdens spiedienam pakļautajās apļa virsmas ar apm. 20 cm diametru padara raupjus un pēc tam novieto uzglabāšanā.

Pirms iebūves pārbaudes ierīcē no Pasūtītāja puses uz veidņu saspiešanas pozīcijas pavājinātajā griezumā tika uzlauzta un izņemta uzsmidzinātā koniskā spole, kā arī iebetonētā plastmasas veidņu saspiešanas pozīcija vienā pusē aizvērta ar aizbēršanas aizbāzni (aizvēršanas aizbāznis tika iesists).

Pārbaudāmie paraugi tika iebūvēti pārbaudes ierīcē tā, lai paredzētais ūdens spiediens var iedarboties uz raupjo pārbaudes virsmu un līdz ar to uz slēgto veidņu saspiešanas pozīciju. Šai nolūkā uz atvērtā 10 cm diametra tika uzlikts blīvgredzens.

| MA 39 – VFA 2013-0046.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 3/3 lappuse |
| --- | --- | --- |

Pārbaude tika veiktā pēc ÖNOMR- (Austrijas standartu) EN 12390-8 , pie kam pārbaudes paraugs 3 dienas tika noslogots ar ūdens spiedienu 5 bar.

Pārbaudes laiks: 2013. gada 12. maijs līdz 16. maijs

Pēc tam pārbaudes paraugi atbilstoši normai tika sadalīti parauga augstuma virzienā un tika izmērīts ūdens iekļūšanas dziļums sadalītā parauga šķērsgriezumā.

3. Pārbaudes rezultāti

Pēc pārbaudes parauga sadalīšanas varēja konstatēt, ka visos 3 paraugos tika konstatēts ūdens iekļūšanas dziļumā līdz pirmajam plastmasa caurules „Oktagon-Plus” platajam gredzenam (apm. 40 mm).

Aiz tā visos sadalītajos paraugos visā caurules garumā nebija saskatāmas mitruma pēdas.

Sadalītā pārbaudes parauga izskars apskatāms pielikumā attēlu dokumentācijā.

| Lietvedis: | Laboratorijas vadītājs: | Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestādes vadītājs: |
| --- | --- | --- |
| /paraksts/ | /paraksts/ | /paraksts/ |
| Inž. Herberts Kurcs (Herbert Kurz) Vecākais tehniskais speciālists | Dipl.inž, Andreass Tihi (Andreas Tichy) Galvenais pilsētas padomnieks celtniecības jautājumos | Dipl. inž. Georgs Pomers (Georg Pommer) Senāta padomnieks |

| MA 39 – VFA 2013-0046.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 1.pielikums 1/3 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | Attēls Nr. 2013-0046-01-1 Plastmasas veidņu saspiešanas pozīcija „Oktagon-Plus: ar aizvēršanas aizbāzni Piegādes stāvoklis |
| --- | --- |
| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | Attēls Nr. 2013-0046-01-2 Uzliekamās spoles izņemšanas pie pavājinātā griezuma |

| MA 39 – VFA 2013-0046.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 1.pielikums 2/3 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | Attēls Nr. 2013-0046-01-3 Pārbaudes paraugs ar iesistu aizvēršanas aizbāzni |
| --- | --- |
| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | Attēls Nr. 2013-0046-01-4 Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude Paraugs Nr. 1 - ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm |

| MA 39 – VFA 2013-0046.01 | Vīnes pilsētas Pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 39. maģistrāta nodaļa VFA- Būvtehnikas laboratorijas | 1.pielikums 3/3 lpp. |
| --- | --- | --- |

Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA

| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | Attēls Nr. 2013-0046-01-53 Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude Paraugs Nr. 2 - ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm |
| --- | --- |
| Attēls Zīmogs: VĪNES MAĢISTRĀTA 39. NODAĻA | Attēls Nr. 2013-0046-016 Ūdens iekļūšanas dziļuma pārbaude Paraugs Nr. 3 - ūdens iekļūšanas dziļums 40 mm |