WEBAC 4120

®

EP injekcijas sveķi

Injekcijas sistēma

WEBAC 4120

®

EP injekcijas sveķi

Injekcijas sistēma

Pielietojuma jomas

WEBAC®4120 izmanto sausu celtniecības būvdetaļu noslēgšanai, hidroizolācijai un hermetizējošai savienošanai. WEBAC®4120 ir īpaši piemērots dinamiski noslogotu būvdetaļu savienošanai un apakšbetona savienošanai ar kloniem vai noplēstām klona grīdām.

Materiāla īpašības

WEBAC®4120 labi iesūcas minerālās virsmu struktūrās. Tā kā materiālam ir laba sānu saķere, stingri sacietējošie EP sveķi nodrošina būvdetaļu hermetizējošu savienojumu, arī pastāvot dinamiskai slodzei. Pateicoties savai zemajai viskozitātei, WEBAC®4120 ir īpaši labi piemērots vaļēju klonu sanācijai, kā arī celtniecības būvdetaļu injekcijai (EP-I) un piesūcināšanai (EP-T). Saistīšanās laiks, pastāvot 20°C temperatūrai, ir apmēram 60 minūtes. Apm. 24 stundas pēc saspiešanas materiāls ir sacietējis. Augstāka temperatūra paātrina, zemāka temperatūra - īpaši plānai kārtai - pagarina sacietēšanas ilgumu.

Materiāla tips

Sagatavošanās darbi

Pirms katras darba izpildes jāveic stāvokļa novērtējums. Izmeklējuma apjoms un dokumentācijas veids ir atkarīgs no objekta apstākļiem. Lai atklātu bojājumu cēloņus un izvēlētos piemērotas pildvielas, jāapzina būves faktiskais stāvoklis (mitruma stāvoklis, tukšās vietas).

Veicot injekcijas mūrī, jānoņem lobošos apmetuma slāņus injekcijas līmeņa zonā un jāaizpilda raupji porainas šuves un bojātas mūra vietas. Noslēgumā, ņemot vērā konkrētos būves apstākļus, tiek izurbti urbuma caurumi. Lai nodrošinātu ciešu pakeru, kas ir ieslīpēti urbtā caurumā (urbja pakeru) nospriegojumu, urbuma caurumi tiek izurbti ķieģeļos. Nospriegojot pakerus, jāuzmanās, lai būtu iespējams viegli uzlikt injekcijas caurulīti uz konusa vai plakanās cilindriskās uzmavas. Ja injicēts tiek caur pielīmēto pakeri, obligāti nepieciešama plaisu aizpilde.

Veicot klona sanāciju, jākonstatē tukšās vietas (ar klauvēšanas metodi) un jāmarķē malu zonas. Ievērojot grīdas konstrukciju, kā arī savienojuma vietu bojājumu aizpildīšanas spēju, jāizlemj par piemēroto injekcijas metodi (piesūcināšana/ liešana jeb iepilde). Caurumi jāurbj režģa vidā (intervāls 20cm), urbuma caurumi tiek ieurbti vismaz 10mm nesošā slāņa dziļumā.

• Divkomponentu injekcijas sveķi uz epkosīda sveķu bāzes

• dinamiski noslogojams

• pilnīgi drošs*

Cita informācija

• WEBAC prospekta materiāli

• Ievērojiet atzītos regulējumus konkrētajam pielietojuma mērķim.

Aizpilde

Gadījumā, ja injekciju veic, izmantojot pielīmētos pakerus, tos jāpiestiprina uz pamatnes un tad jāiebūvē aizpildījumā. Pamatnei jābūt  sausai, tīrai un brīvai no atgrūdošām sastāvdaļām. Pielīmētos pakerus piestiprina ar WEBAC® EP-špakteli. Aizpilde jāuzklāj vienā vienmērīgā kārtā, vismaz 10 cm platumā un vismaz 3 mm biezumā ar WEBAC ® EP-špakteli. Plaisu augstākajos punktos nav jāaizblīvē 3 - 5 cm, lai nodrošinātu ventilāciju.

WEBAC 4120

®

EP injekcijas sveķi

Injekcijas sistēma

Maisījums

Iepakojumi ir sagatavoti atbilstoši maisījuma apjoma daļu attiecībai 3:1. Daļas var dozēt atsevišķos traukos. Veidojot maisījumu, komponentes A un B tiek ievietotas maisījuma traukā (turklāt rūpējieties par to pilnīgu iztukšošanu) un tiek samaisītas homogēnā masā. Intensīva homogēna maisījuma iegūšanai abas komponentes rūpīgi un bez burbuļiem jāmaisa ar lēni rotējošu mikseri (maks. 300 apgr. min) vismaz 3 minūtes ilgi.

To darot nedrīkst aizmirst arī maisījuma trauka pamatni un malu zonas. Pēc samaisīšanas materiāls ir jāiepilda sūkņa augšējā tvertnē (jāpārlej), jāapmaisa un jāiestrādā materiāla saistīšanās laikā.

Tīrīšana

Katrā ilgākā darba pārtraukumā un beidzoties darbiem, ierīces tīri jānomazgā ar WEBAC® tīrītāju A. WEBAC®tīrītāju B var izmantot jau sacietējuša materiāla atšķaidīšanai (ne jau sūkņa skalošanai). Tīrīšanas laikā jārūpējas par labu ventilāciju. Sūkņu ilgāku dīkstāvju laikā izmantot WEBAC® konservēšanas līdzekli.

Iestrāde

WEBAC®4120 iestrādā ar vienkomponentes (1-K) sūkni (skatīt WEBAC® injekcijas sūkņi). Injicējiet tīru WEBAC®4110, bez tīrīšanas līdzekļu atliekām vai citām vielām. Iestrādes un objekta temperatūrai jābūt vismaz 5 C°. Pirms darbu sākšanas pārbauda pakeru un aizpildījumu funkcionalitāti, iepildot sausu, eļļu nesaturošu saspiestu gaisu. Injekcija tiek veikta ar celtnes īpašībām piemērotu spiedienu. Turklāt vispirms tiek aizpildītas viszemāk atrodošās plaisu zonas. Horizontālu plaisu gadījumā jāpresē no vienas puses, lai izvairītos no gaisa iekļuves. Iepildot pēdējo pakeri, atgaisošanas posmā jākontrolē sveķu izdalīšanās. Materiāla iestrādes fāzē (līdz apm. 30 minūtēm pēc saistīšanās), būtu jāveic vēl viena injekcija, lai aizstātu kapilāri ceļojošus sveķus. Gadījumā, ja materiāls sūkņa augšējā tvertnē sasilst, to noteikti jāiestrādā vai no sūkņa jāizņem. Pateicoties paša sūkņa siltumam, materiāla saistīšanās laiks var būt īsāks.

Uzglabāšana

WEBAC®4120 4110 ir jāuzglabā temperatūrā starp 8 °C un 25 °C jāsargā no mitruma oriģinālā slēgtā iepakojumā.

Nobeiguma darbi

Pēc tam, kad materiāls ir sacietējis (apm. 24 h pēc saspiešanas, pastāvot 20 °C) aizpildījumu var notīrīt un reprofilēt virsmu.

WEBAC 4120

®

EP injekcijas sveķi

Injekcijas sistēma

Likvidācija

Ievērojot pieņemšanas noteikumus, tukšos iepakojumus var likvidēt Interseroh Ražotnē. Piegādes

noliktavās tukšus iepakojumus nepieņem. Norādes par likvidāciju, par materiāla atliekām un tukšiem iepakojumiem lasiet atsevišķā atgādnē, kas ir pievienota WEBAC® produktu kataloga un drošības datu lapu pielikumā.

Tehniskie dati

Materiāla tips

2­Komp.­EP­injekcijas sveķi, pilnībā droši*

Komp. A:

Blīvums 20 ℃:

Krāsas tonis**

Viskozitāte (23 °C)

(10 °C)

Maisījuma attiecība

apm. 1,1 g/cm3

bezkrāsas

Apm. 150 mPa s

Apm. 400 mPa s

3:1 VT

apm. 60min

>5°C (celtniecības būvdetaļa un materiāls)

Apm. 24 h

Injekcija ar 1-K sūkni

apm. 70 N/mm2

Komp. B:

apm. 1,0 g/cm3

dzeltenīgs

Apm. 170 mPa s

Apm. 450 mPa s

Drošības pasākumi

Iestrādājot WEBAC® 4120 jāievēro komerciālo profesionālo apvienību aizsardzības priekšraksti un WEBAC® drošības datu lapas.

Drošības datu lapām saskaņā ar ES direktīvas 1907/2006 pielikumu II jābūt pieejamām visām personām, kas ir atbildīgas par darba drošību, veselības aizsardzību, kā arī materiālu lietošanu. GISCODE RE 1

Iestrāde un ierīču tīrīšana jāveic, valkājot piemērotu aizsargapģērbu ar aizsargcimdiem un aizsargbrillēm. Iesakām izmantot piemērotu  aizsargkrēmu. Izvairīties no kontakta ar acīm un ādu. Ja nokļūst uz ādas, mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja nokļūst acīs, nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un konsultēties ar ārstu. Aizliegts izliet kanalizācijā un zemes dzīlēs nesajauktā veidā.

Saistīšanās laiks (1 l 20 °C)

Iestrādes temperatūra

Sacietēšana (20 °C)

Iestrāde:

Spiedes stiprība:

Stiepes izturība liecē:

Cietība saskaņā ar Shore

apm. 90 N/mm2

Shore A: 60/30 (pēc nakts)

Shore D: 75/70 (pēc 2 dienām)

starp 8 °C un 25 °C sargāts no mitruma

oriģinālā iepakojumā

Uzglabāšana

Norādītie dati ir laboratorijas vērtības. Atkarībā no objekta situācijas praksē var būt atkāpes.

* saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V. pārbaudes metodi

** krāsu toni var variēt

TM41201040